## Slide 1
TIM2
72 MHz → 1 ms
每 1 ms 一次心跳
2026 纳新 · 教学部
机协教学部 · 内训示范课件
STM32 定时器
与中断入门
从 “delay 阻塞” 到 “1 ms 心跳”
把延时交给硬件，把注意力留给真正的问题
主讲：储锐超 | 学号：3260101888
面向零基础：会一点点 C 就能跟上
机协教学部内训示范课件 · 储锐超 3260101888
1

## Slide 2
CONTENTS
目录
十分钟，六个问题
讲 5 分钟 + 动手 5 分钟
① 定时器是什么、能解决什么问题
② 时钟 / PSC / ARR 怎么配合
③ CubeMX 里四步配置
④ 回调函数与 tick 心跳
⑤ 五个最容易踩的坑
⑥ 课堂练习（改代码）
01
为什么需要定时器
delay 把 CPU 占住了
02
定时器怎么工作
时钟 → 分频 → 计数 → 重装
03
CubeMX 配置四步
PSC / ARR / NVIC / 生成代码
04
代码与中断回调
只有两行启动代码
05
五个常见坑
volatile、回调名、别干重活
06
课堂练习
不用 delay 让 LED 慢闪
机协教学部内训示范课件 · 储锐超 3260101888
2

## Slide 3
01 / 回顾
回顾：我们的第一个程序
点灯 + delay：HAL_Delay(500) 让 LED 每 500 ms 闪一次 —— 但这 500 ms 里，CPU 只是在“原地数圈”。
CPU 被占住
想同时读传感器、跑巡线，就再也塞不进别的任务。
时间不准
多个 delay 叠加后，实际周期越来越偏，越跑越飘。
不好扩展
每加一个任务，都要把整套时序重算一遍。
机协教学部内训示范课件 · 储锐超 3260101888
3

## Slide 4
02 / 对比
阻塞式延时 vs 定时器中断
现在的做法：delay
CPU 原地空转
500 ms 里什么都干不了
只能串行做一件事
任务一多就互相打架
时间是“数循环”数出来的
主频一变就不准
我们要的做法：定时器中断
硬件在后台自动数数
不占用主循环时间
到点自动触发回调
到点就“敲一下”CPU
主循环专心做事
时间是硬件给的，很“硬”
一句话：把“等时间”这件事从 CPU 手里拿走，交给定时器。
机协教学部内训示范课件 · 储锐超 3260101888
4

## Slide 5
01
定时器怎么工作
时钟 → 预分频 → 计数 → 重装 → 触发中断
一句话理解：硬件在后台不停地数数，数到约定的数就通知 CPU 一次。
我们要做的，只是把“数到多少”和“数到了做什么”告诉它。
时钟
分频
计数
中断
机协教学部内训示范课件 · 储锐超 3260101888
5

## Slide 6
03 / 原理
定时器原理，一眼看懂
72 MHz 先被 PSC 分频成 1 MHz（1 µs 一格），CNT 数到 ARR 就溢出，触发更新中断，最终调用我们的回调函数。
机协教学部内训示范课件 · 储锐超 3260101888
6

## Slide 7
04 / 关键参数
三个数字，记住这一页就够
72 MHz
定时器时钟源
STM32F103 的 TIM2 挂在 APB1，倍频后 72 MHz
999
ARR 自动重装值
数到 999 溢出一次，即每 1000 个计数一次
1 ms
最终得到的周期
1 µs × 1000 = 1 ms，这就是我们的“心跳”
公式：定时时间 = (PSC + 1) × (ARR + 1) ÷ 时钟频率
机协教学部内训示范课件 · 储锐超 3260101888
7

## Slide 8
05 / 参数
四个参数，一一对应
参数 | 作用 | 本例取值 | 怎么理解
时钟源 | 定时器的“心跳来源” | 72 MHz | F103 的 TIM2 挂 APB1，倍频后 72 MHz
PSC 预分频 | 把时钟按比例变慢 | 71 | 分频系数 = PSC+1 = 72 → 1 MHz
ARR 自动重装 | 数到多少就溢出 | 999 | 溢出周期 = (ARR+1) × 1 µs = 1 ms
更新中断 | 溢出时通知 CPU | 使能 | NVIC 里勾选 TIM2 global interrupt
口诀：定时时间 = (PSC + 1) × (ARR + 1) ÷ 时钟频率；改 PSC 调“每格多长”，改 ARR 调“数多少格”。
机协教学部内训示范课件 · 储锐超 3260101888
8

## Slide 9
06 / 配置
CubeMX 里四步搞定
1
选定时器
Timers → TIM2 Clock Source 选 Internal Clock
2
填参数
Prescaler = 71 Counter Period = 999
3
开中断
NVIC 页勾选 TIM2 global interrupt
4
生成代码
Generate Code 再补两行启动代码
生成后你会得到：MX_TIM2_Init() 已经按你的参数配好，
你只需要在 USER CODE 区调用 HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2)，中断就活了。
机协教学部内训示范课件 · 储锐超 3260101888
9

## Slide 10
07 / 代码
代码其实只有两行
① 启动定时器
初始化完成后调用一次： HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
② 中断回调
每 1 ms 自动被调用一次： volatile uint32_t tick = 0; 回调里让 tick++ 即可， 其余交给硬件。
这就是“心跳”的全部代码——真正干活的只有 tick++ 一句。
机协教学部内训示范课件 · 储锐超 3260101888
10

## Slide 11
08 / 代码
主循环变得“非阻塞”
以前：delay 把时间占满
while (1) {
HAL_GPIO_TogglePin(LED);
HAL_Delay(500); // ← CPU 在这里干等 500 ms
// 想读传感器？只能排在这后面
问题：这段时间里 CPU 什么也做不了。
现在：用 tick 计时，主循环不阻塞
while (1) {
if (tick - last >= 500) {
last = tick;
HAL_GPIO_TogglePin(LED); // 到点才动手
}
// 还能顺便读传感器、跑巡线
同一块板子，同时做两件事。
判据：从“等时间”变成“看时间”。
机协教学部内训示范课件 · 储锐超 3260101888
11

## Slide 12
09 / 避坑
五个常见坑（几乎人人踩过）
✕
忘了 HAL_TIM_Base_Start_IT
只初始化不启动，中断永远不会来。
✕
回调函数名写错
必须是 HAL_TIM_PeriodElapsedCallback，写错会静默失效。
✕
tick 没加 volatile
开了优化后编译器把它缓存进寄存器，主循环读到旧值。
✕
在中断里干重活
回调里别放串口打印、delay、长循环，否则主程序被拖慢。
✕
PSC / ARR 算错
记住公式再填，填完看一眼界面显示的周期对不对。
机协教学部内训示范课件 · 储锐超 3260101888
12

## Slide 13
“
中断不是“打断你干活”，
而是“让硬件替你数数”
—— CPU 只在该出手时出手。
机协教学部
机协教学部内训示范课件 · 储锐超 3260101888
13

## Slide 14
10 / 动手
课堂练习（5 分钟）
基础
把 LED 改成每 1 s 闪烁一次
要求：不许使用 HAL_Delay。想一想 tick 该和谁比较。
进阶
再加一个任务：每 2 s 打印一次 tick
两个任务用同一个 tick，观察它们是否互不干扰。
挑战
用 tick 量出“按键按了多久”
按下时记一次 tick，松开时再记一次，相减就是毫秒数。
写完可以对照下一节课的“答案代码”自查；遇到问题先看第 12 页的五个坑。
机协教学部内训示范课件 · 储锐超 3260101888
14

## Slide 15
谢谢观看
把延时交给硬件，把注意力留给真正的问题
机协教学部 · 内训示范课件
主讲：储锐超 | 学号：3260101888
2026 纳新
机协教学部内训示范课件 · 储锐超 3260101888
15